## Slide 1: Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutukset plankton- yhteisöön
Laura Härkönen
Suomen ympäristökeskus SYKE, vesikeskus
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari, 28.9.2021

## Slide 2: Sinilevät luonnollinen osa vesiympäristöjä
Ravinnekuormitus lisää sinileväkukintojen muodostumista
Ilmastonmuutos lisää kukintojen todennäköisyyttä
Runsastuessaan sinilevät voivat
  Heikentää järvien virkistyskäyttöarvoa
  Aiheuttaa myrkytysoireita
Järvikunnostusten tavoitteena on usein vähentää sinileväkukintoja
  Ravinnekuormituksen vähentäminen tärkein toimenpide!
28.9.2021
Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus SYKE
© Kristiina Vuorio

## Slide 3: Jäppilässä osakaskunta kokeili ultraääntä sinilevien torjunnassa
28.9.2021
Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus SYKE

## Slide 4: Tieto ultraäänen vaikutuksista puutteellista
Ultraääni vaikuttaa sinileväsolujen kaasurakkuloihin ja estää pintakukintojen muodostumisen
  Ylimääräisiä ravinteita menetelmä ei poista!
Laboratoriokokeiden perusteella jotkin ultraäänitaajuudet ja intensiteetit
  Vahingoittavat sinilevien ohella myös kasviplanktereiden solunsisäistä rakennetta
  Ovat vahingollisia vesikirpuille
  Myös kalat voivat havaita ultraääntä
Luonnonvesistä vain vähän tutkimustietoa!
28.9.2021
Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus SYKE

## Slide 5
28.9.2021
Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus SYKE
Miten ultraääni vaikuttaa planktonyhteisöön?
UltraPlan
Voidaanko menetelmää väliaikaisesti soveltaa rehevöitymisen haittojen torjuntaan?

## Slide 6: Tutkimusaika ja -kohde
Ultraäänilautta toiminnassa 6/2021-9/2021
  Kokeilun toteuttaja paikallinen osakaskunta, kokeilu toteutettu riippumatta SYKEn hankkeesta
  SYKEn kanssa vaikutuksia arvioinut Etelä-Savon ELY ja Keski-Savon ympäristötoimi
    STUK ja Valvira: arvio vaikutuksista uimareille
  Rahoittaja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Ahvenlampi tutkimuskohde, Hiidenlampi verrokkikohde
  Syviä (Z 5,8-6,5 m, max. ~20,5 m), pieniä (9-17 ha), pitkäviipymäisiä (>1000 vrk), pohjavesivaikutteisia järviä
  Kanavayhteys, vesi laskee Hiidenlampeen
28.9.2021
Etunimi Sukunimi, Organisaatio
Hiidenlampi
Ahvenlampi

## Slide 7: Tutkimuksen toteutus
Ultraäänimittaukset
Näytteenotto kahden viikon välein toukokuun lopulta syyskuun alkuun saakka
  Eläin- ja kasviplankton päällys- ja alusvedestä sekä litoraalista
  Chl-a kokoomana pintavedestä, ravinteet, happi, hapenkulutus, pH ja sameus päällys- ja alusvedestä
Lisäksi
  ELYn toimesta koekalastukset, perifyton
  K-S ympäristötoimen kautta uimavesinäytteet ja leväseuranta

## Slide 8: Ultraäänimittausten perusteella teho alhainen
Mittaukset hydrofoneilla 1-473 m etäisyydellä lautasta
  Lähetystaajuus vaihteli välillä 24-57 kHz
Suurin intensiteetti 1 m etäisyydellä lautasta 3,76*10-5 W/cm2
  Uimarannan edustalla 3.60*10-10 W/cm2
    Alle tuhannesosa asetuksen* ultraäänialtistuksen raja-arvosta 0,05 W/cm2
*Säteilylain perusteella annettu sosiaali- ja terveysministeriön
asetus (1045/2018), liite 3

## Slide 9
28.9.2021
Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus SYKE
Estikö ultraääni sinileväkukintojen muodostumisen Ahvenlammella?
Ei.

## Slide 10: Ahvenlampi Hiidenlampea ravinteikkaampi
Ahvenlammella Hiidenlampeen verrattuna korkeampi päällysveden kokonaisfosforipitoisuus, alusvedessä pitoisuusero huomattava
Ahvenlammen Chl-a nousuun ja näkösyvyys laskuun heinäkuun alussa
  Näkösyvyys 3,8  1,3 m
  Lampi runsaan sinileväkukinnan vuoksi uimakieltoon 26.7., uimakielto purettiin 12.8.
  Hiidenlammella leväkukintaa ei havaittu
Nolla-
näytteet
Ultraääni-
mittaukset
Lautan
käynnistys
Ahvenlampi
Hiidenlampi (verrokki)
Myrsky

## Slide 11
3.6./
viikko 22
11.6./
viikko 23
18.6./
viikko 24
26.6./
viikko 25
3.7./
viikko 26
6.7./
viikko 27
13.7./
viikko 28
20.7./
viikko 29
(kooste)
26.7./
viikko 30,
uimakielto
5.8./
viikko 31
12.8./
viikko 32
uimakielto
purettu
27.8./
viikko 34
N=23
Ahvenlampi
Hiidenlampi

## Slide 12: Oleellista puuttua seurausten sijaan rehevöitymisen syyhyn
Ultraäänen vaikutukset laboratoriossa luonnonvesiä voimakkaammat [1]
  Tutkitut laboratorioyksiköt aivan eri mittaluokkaa (0,6-1,5 l) – tarvittava teho luonnonvesissä aivan eri ja vaikea saavuttaa
    Laboratoriokokeiden perusteella intensiteetti 0,32 W cm-2 tarvittu vähentämään sinileväsoluja [2], Ahvenlammella intensiteetti 0,000037 W cm-2 (STM raja-arvo 0,05 W cm-2 )
    Laboratoriossa tutkittu pääasiassa 200-600 W tehoa [1], kenttäkokeiden perusteella 40 W ei vaikutusta sinileviin [3], Ahvenlammen laite 24 V akuilla, tehoa ei annettu, arvio ~17 W
Sinileväkukintojen pääasiallisena syynä liiallinen fosforipitoisuus
  Ravinnekuormituksen vähentäminen ensisijainen toimenpide
  Ylimääräisiä ravinteita ultraääni ei poista
    Vaikka ultraääni vähentäisi sinileväsoluja, ravinteet eivät katoa – mihin ne päätyisivät? Miten vaikutukset ilmenisivät?
[1] Park ym. 2017. Ultrasonic Sonochem. 38: 326-334 [2] Rajasekhar ym. 2012. Wat. Res. 4319-4329 [3] Purcell ym. 2017. Environ. Technol. 34: 2477-2490
Notes: 0,7 amps

## Slide 13: Vaikutukset planktonyhteisöön ratkeavat hankkeen edetessä
Näytteiden analysointi vuoden 2021 loppuun mennessä
Tulosten tulkinta ja raportointi huhtikuun 2022 loppuun mennessä
  Osakaskunnalla tavoitteena Ahvenlammen kunnostus, koekalastus tehty
    UltraPlan eläinplanktontutkimus arvokas taustatieto hoitokalastustarpeen arvioimiseksi
    Ultraäänikokeilu Ahvenlammella ei jatku
28.9.2021
Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus SYKE

## Slide 14: Kiitos!
Suomen ympäristökeskus SYKE | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute | syke.fi | ymparisto.fi
Lisätietoja:
Laura Härkönen/
Kristiina Vuorio
etunimi.sukunimi@syke.fi